## 1 Описание и работа аппаратуры

## 1.1 Назначение и условия эксплуатации

Судовая аппаратура связи и трансляции «Ока» «КОМПЛЕКТ №3» (далее – аппаратура) предназначена для связи и трансляции на маломерных судах речного флота и обеспечивает:

-  передачу служебных распоряжений на открытые места по линии  «ГР1» (открытые палубы) и в закрытые помещения по линии «ГР2» (жилые и служебные помещения). В качестве линии «ГР2» могут использоваться акустические системы источника вещания с обеспечением приоритета служебных распоряжений;

-  передачу сигнала сирены на открытые места (открытые палубы) при управлении от внешней кнопки;

-  симплексную связь по линии СВЯЗЬ с абонентом в закрытом помещении (машинное отделение);

1.1.2 Аппаратура соответствует требованиям Российского Речного Регистра и эксплуатируется в условиях:

-  температуры окружающей среды от минус 10 до 40 (С для приборов, устанавливаемых во внутренних помещениях, и от минус 30 до 55 (С для приборов, устанавливаемых на открытых палубах судна;

-  относительной влажности воздуха 95% при 25 (С;

-  воздействия соляного (морского) тумана.

-  воздействия вибрационных и ударных нагрузок, регламентированных  Правилами Речного Регистра.

## 1.2 Технические характеристики

## 1.2.1 Питание аппаратуры

1.2.1.1 Электропитание приборов ПТС, ПО-10/12 обеспечивается от сети постоянного тока (аккумуляторной батареи) напряжением 12,6 В. Питание пульта ПУ-3В обеспечивается дистанционно от прибора ПТС.

1.2.1.2 Электропитание прибора ПО-10/24, БПУ-50К обеспечивается от сети постоянного тока (аккумуляторной батареи) напряжением 24 В.

1.2.1.3 Работоспособность приборов аппаратуры по п.1.3.1, 1.3.2 обеспечивается при снижении напряжения питания на 15% и его повышении на 25% от номинального значения.

1.2.1.4 Потребляемый приборами ПТС, ПО-10/12, ПО-10/24 ток при номинальном напряжении питания и выходной мощности усилителя передачи 10 Вт - не более 2 А (ПТС, ПО-10/12) и не более 1А для ПО-10/24.

1.2.1.5 Потребляемый блоком БПУ-50К при номинальном напряжении питания 24В и выходной мощности 35 Вт – не более 4 А.

## 1.2.2 Параметры аппаратуры

1.2.2.1 Электрические параметры трактов передачи и приема аппаратуры соответствуют таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
|  | Тракт передачи | Тракт приема |
| 1 Входное напряжение, мВ: - микрофона пульта ПУ-3В; - микрофона гарнитуры МТ2; - приборов ПО-10/12, ПО-10/24 | 9±3 - 9±3 | - 9±3 - |
| 2 Номинальное выходное напряжение, В: - на громкоговорителе пульта ПУ-3В (Rн =8 Ом); - на громкоговорителе линии «ГР1» пульта ПУ-3В, приборов ПО-10/12, ПО-10/24 (Rн =90 Ом); - на телефонах гарнитуры МТ2 (Rн =3290 Ом) | - 30 6 | 2,83 - - |
| 3 Коэффициент нелинейных искажений в диапазоне частот от 300 до 3500 Гц, %, не более | 2 | 2 |
| 4 Подъем частотной характеристики в диапазоне частот от 300 до 3500 Гц, дБ | от 5 до 8 | от 5 до 8 |
| 5 Отношение сигнал / помеха, дБ, не менее | 46 | 46 |
| Примечание – Параметры блока питания и усиления БПУ-50К приведены в паспорте ЯЦКА.468731.011 ПС. |

## 1.2.3 Эксплуатационные возможности

1.2.3.1 Аппаратура обеспечивает:

-  избирательную передачу служебных распоряжений (объявлений) через усилительный тракт мощностью 10 Вт на громкоговорители линии «ГР1» (открытые палубы) и линии «ГР2» (жилые и служебные помещения);

-  симплексную связь «СВЯЗЬ» с абонентом в закрытом помещении (машинное отделение);

-  подключение и питание абонентских приборов симплексной связи (до пяти абонентов), а также усиление звукового сигнала (блок БПУ-50К);

-  передачу сигнала сирены через усилительный тракт мощностью 10 Вт на громкоговоритель линии «ГР1» (открытые палубы) с управлением от внешней кнопки;

-  установочное переключение сигнала типа сирены;

-  звуковой контроль и регулировка громкости выхода источника вещания (при его наличии);

-  плавную регулировку уровня сигнала передачи по линии «ГР2»;

-  автоматическое переключение тракта приема звукового контроля выхода источника вещания при включении режима симплексной связи;

-  световую индикацию наличия напряжения питания.

## 1.3 Комплектность

1.3.1 Состав комплекта аппаратуры приведен в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Продолжение таблицы 1.2 |
| --- |
| Наименование, шифр и обозначение прибора | Степень защиты | Назначение прибора |
| 1. Пульт управления ПУ-3В (в пультовом исполнении) ЯЦКА.468361.011 | IP44 | Передача служебных распоряжений по линиям «ГР1», «ГР2», передача сигнала сирены по линии «ГР1», а также симплексной связи с абонентом в закрытом помещении |
| 2 Прибор трансляции и связи ПТС (навесное исполнение) ЯЦКА.465215.004 | IP44 | Подключение источника постоянного тока (аккумуляторная батарея) и усиление звуковых сигналов |
| 3 Микротелефонная гарнитура МТ2 (длина шнура 2,5м) ЯЦКА.468624.002 | IP20 | Симплексная связь из закрытого помещения (машинное отделение) |
| 4 Громкоговоритель 10ГР-Д4.01КТ (рупорный, мощностью 10 Вт) ЯЦКА.467284.001 | IP55 | Прослушивание служебных распоряжений и сигнала сирены по линии «ГР1» |
| 5 Громкоговоритель 2ГТ-2 (динамический, мощностью 2 Вт) ЯЦКА467282.003 | IP20 | Прослушивание информации на пульте управления ПУ-3В |
| 6 Микрофон МК-7 (шумостойкий, длина шнура 2м) ЯЦКА.467271.010 | IP44 | Передача служебных распоряжений с пульта управления ПУ-3В |
| 7 Кронштейн ПК ИД4.132.015 Сп | - | Крепление микрофона МК-7 |
| 8 Коробка КС-4 (навесное исполнение) ЯЦКА.301112.056 | IP44 | Подключение микротелефонной гарнитуры МТ2 к прибору трансляции и связи ПТС |
| 9 Прибор оповещения ПО–10/12 (мощность 10 Вт), ЯЦКА.465331.007 | IP44 | Передача служебных распоряжений с шумостойкого микрофона МК-7 и сигнала сирены с управлением от внешней кнопки по линии «ГР1» при питании от источника постоянного тока напряжением соответственно 12 и 24 В |
| 10 Прибор оповещения ПО–10/24 (мощность 10 Вт), ЯЦКА.465331.008 | IP44 |  |
| 11 Блок питания и усиления БПУ-50К (мощность 50 Вт) ЯЦКА.468731.011 | IP44 | Подключение и питание приборов от бортовой сети постоянного тока напряжением 24 В и усиление звукового сигнала |
| 12 Эксплуатационная документация в составе: - руководство по эксплуатации на Комплект №3 ЯЦКА.465215.001 РЭ3 - паспорт на Комплект №3 ЯЦКА.465215.001 ПС3 - паспорт на приборы ПО-10/12, ПО-10/24 ЯЦКА.465331.007 ПС - паспорт на БПУ-50К ЯЦКА.468731.011 ПС | Поставляются в полиэтиленовом пакете | Изучение и правильная эксплуатация аппаратуры |
| Примечания 1 Громкоговоритель 10ГР-Д4.01КТ и микротелефонная гарнитура МТ2 поставляются с паспортами ЯЦКА.467284.001ПС и ЯЦКА.468624.002ПС соответственно. 2 Паспорта на громкоговоритель 10ГР-Д4.01КТ и микротелефонную гарнитуру МТ2 укладываются в упаковочную коробку вместе с изделием. 3 Один комплект эксплуатационных документов поставляется с каждым комплектом аппаратуры, если иное не оговорено в договоре. 4 Конкретный состав комплекта поставки аппаратуры приводится в соответствующих паспортах. |

## 1.4 Описание составных частей аппаратуры

## 1.4.1 Пульт управления ПУ-3В

1.4.1.1 Пульт управления ПУ-3В (далее – пульт) предназначен для:

-  передачи служебных распоряжений на открытые места по линии  «ГР1» (открытые палубы) и в закрытые помещения по линии «ГР2» (жилые и служебные помещения). В качестве линии «ГР2» могут использоваться акустические системы источника вещания с обеспечением приоритета служебных распоряжений;

-  передачи сигнала сирены на открытые места (открытые палубы) при управлении от внешней кнопки;

-  симплексной связи по линии СВЯЗЬ с абонентом в закрытом помещении (машинное отделение);

1.4.2 Прибор трансляции и связи ПТС

1.4.2.1 Прибор трансляции и связи ПТС (далее – прибор) предназначен для подключения источника постоянного тока (аккумуляторной батареи), усиления звуковых сигналов и сигнала сирены, а также коммутации линейных цепей.

Прибор выполнен в литом алюминиевом корпусе.

## 1.4.3 Коробка КС-4

1.4.3 Коробка КС-4 (далее – коробка) предназначена для соединения прибора ПТС с микротелефонной гарнитурой МТ2

Коробка выполнена в литом пластмассовом корпусе, на котором имеются разъем Х2 типа 2РМ для подключения микротелефонной гарнитуры МТ2 и сальник для ввода соединительного кабеля от прибора ПТС и подключения жил кабеля под винт к клеммнику Х1 платы А1.

На корпусе установлена клемма Х3 для подключения провода заземления.

## 1.4.4 Микротелефонная гарнитура МТ2

Микротелефонная гарнитура МТ2 (далее – гарнитура) предназначена для передачи и приема информации от абонента по линии СВЯЗЬ (машинное отделение).

Гарнитура выполнена на базе телефонно-микрофонной гарнитуры ТМГ-10М, которая состоит из двух телефонов, установленных в заглушках, и держателя с микрофоном.

Гарнитура МТ2 заканчивается присоединительным шнуром длиной 2,5 м с семиконтактным разъемом типа 2РМ.

При работе гарнитура надевается на голову абонента.

## 2 Указания по эксплуатации

2.1 Общие указания

2.1.1 Для безотказной работы аппаратуры требуется точное соблюдение указаний настоящего руководства.

2.1.2 Работа с аппаратурой не требует специальной подготовки. Техническое обслуживание и ремонт аппаратуры должны производиться персоналом, имеющим среднетехническую подготовку.

2.1.3 От обслуживающего персонала требуется:

а) твердое знание устройства и принципа действия обслуживаемых приборов, их принципиальных схем и эксплуатационных возможностей;

б) качественное и своевременное выполнение всех мероприятий по техническому обслуживанию;

в) умение быстро находить и устранять неисправности;

г) знание схемы связи в объеме, необходимом для всесторонней проверки эксплуатационных возможностей обслуживаемого комплекта;

д) знание способов отключения прибора ПТС от питающей сети при аварийных ситуациях;

е) регистрация возникающих в процессе эксплуатации неисправностей в порядке, установленном на объекте.

## 2.2 Указание мер безопасности

2.2.1 К эксплуатации и проведению работ по приемке и техническому обслуживанию допускается персонал, изучивший указания настоящего руководства и знающий общие правила безопасности при обслуживании аппаратуры средств связи.

2.2.2 В целях обеспечения безопасности эксплуатации и технического обслуживания аппаратуры необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности:

а) корпуса прибора ПТС и коробки КС-4 должны быть надежно заземлены через клемму гибким проводом минимальной длины и не менее 6 мм2. Включение указанных приборов без заземления запрещается;

б) при проведении профилактических осмотров или ремонта аппаратуры необходимо произвести отключение приборов от питающей сети.

2.2.3 В тех случаях, когда для исправления повреждений необходимо работать при включенном питании прибора, должны выполняться следующие меры предосторожности:

а) работа должна производиться с разрешения лица, ответственного за соблюдение правил техники безопасности на данном объекте;

б) работать следует только при наличии в помещении одного или нескольких лиц, предупрежденных о том, что работа производится без выключения питания;

в) работающий должен точно знать, где находятся вводы питающей сети;

г) подкладывать под ноги коврик из изоляционного материала, работать инструментом, имеющим изолированные рукоятки;

д) хорошо освещать место работы;

е) при работе занимать удобное положение;

ж) строго придерживаться инструкций по эксплуатации, техническому обслуживанию, нахождению и устранению неисправностей.

2.3 Указания по установке

2.3.1 По механическим и климатическим факторам помещение должно соответствовать требованиям, изложенным в настоящем руководстве.

2.3.2 Приборы аппаратуры устанавливаются в местах, удобных для их эксплуатации и способствующих выполнению функциональных обязанностей работников объекта.

2.3.3 Пульт управления ПУ-3В устанавливается рядом с пультом управления потребителя или встраивается в него.

2.3.4 Прибор трансляции и связи ПТС при эксплуатации не требует обслуживания и может устанавливаться в месте, удобном для проведения его технического обслуживания.

2.3.5 Громкоговоритель 2ГТ-2 должен устанавливаться не далее 2 м от пульта ПУ-3В.

2.3.6 Громкоговоритель 10ГР-Д4.01КТ, устанавливаемый на палубе, не должен поворачиваться рупором вверх.

2.3.7 Коробка КС-4 с микротелефонной гарнитурой МТ2 устанавливается в закрытом помещении (машинное отделение) в месте, удобном для подключения гарнитуры МТ2 и пользования ею при длине кабеля гарнитуры 2,5 м.

2.3.8 Тип и установка выносной кнопки, не входящей в комплект поставки и предназначенной для включения сигнала сирены, определяется потребителем.

2.3.9 Приборы оповещения ПО-10/12 и ПО-10/24 устанавливаются согласно паспорту ЯЦКА.465331.007 ПС.

2.3.10 Блок питания и усиления БПУ-50К устанавливается согласно документации на схему связи, в которой используется блок.

2.3.11 Приборы аппаратуры не должны устанавливаться рядом (не ближе 0,5 м) с нагревательным оборудованием объекта.

## 2.4 Указания по монтажу

2.4.1 Монтаж аппаратуры должен выполняться по схеме электрической соединений ЯЦКА.465215.001 Э4.2.

2.4.2 Соединительные кабели, кроме микрофонного, микротелефонной гарнитуры, в комплект поставки не входят.

2.4.3 По согласованию с потребителем соединение прибора ПТС с пультом 
ПУ-3В может производиться штатным кабелем изготовителя аппаратуры.

2.4.4 Пайка жил кабелей к контактам разъемов должна производиться припоем ПОС-40 или ПОС-60 с применением бескислотных флюсов. При этом жилы кабеля должны состоять из нескольких проволок.

2.4.5 Для подключения под винт к клеммникам допускается использовать жилы кабеля с одной проволокой.

2.4.6 Приборы, имеющие клемму заземления, должны быть заземлены проводом минимальной длины и сечением не менее 6 мм2.

## 2.5 Указания по выбору типа сигнала сирены

2.5.1 Выбор типа сигнала сирены для пульта управления ПУ-3В и подключение внешней кнопки к контактам клеммника Х2, установленного в корпусе пульта, производится согласно таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Тип сигнала сирены | Контакты Х2 | Характеристика сигнала сирены |
| --- | --- | --- |
| HORN | 8-4 | Попеременное переключение сигналов с частотами 500 и 1500 Гц с продолжительностью цикла (0,02±0,002) с |
| YELP | 8-5 | Быстрое изменение частоты сигнала от 500 до1500 Гц с продолжительностью цикла (0,25±0,05) с |
| HI-LO | 8-6 | Попеременное переключение сигналов с частотами 500 и 700 Гц с продолжительностью цикла (1,5±0,1) с |
| WAIL | 8-7 | Плавное изменение сигнала от 500 до 1500 Гц с продолжительностью цикла (5±0,5) с |

2.5.2 Выбор типа сигнала сирены для приборов оповещения ПО-10/12, ПО-10/24 и подключение внешней кнопки к контактам клеммника Х2, установленного на плате прибора, производится согласно таблице 2.2.

Таблица 2.2

| Тип сигнала сирены | Контакты Х2 | Характеристика сигнала сирены |
| --- | --- | --- |
| HORN | 6-1 | Попеременное переключение сигналов с частотами 500 и 1500 Гц с продолжительностью цикла (0,02±0,002) с |
| YELP | 6-2 | Быстрое изменение частоты сигнала от 500 до1500 Гц с продолжительностью цикла (0,25±0,05) с |
| HI-LO | 6-3 | Попеременное переключение сигналов с частотами 500 и 700 Гц с продолжительностью цикла (1,5±0,1) с |
| WAIL | 6-4 | Плавное изменение сигнала от 500 до 1500 Гц с продолжительностью цикла (5±0,5) с |

## 3 Подготовка к работе

3.1 Подготовка к работе заключается в проверке выполнения указаний по эксплуатации пп.2.3, 2.4, 2.5.

3.2 Правильно подключите полярность источника питания по включению индикатора ПИТАНИЕ на пульте управления ПУ-3В.

3.3 Подготовка к работе источника вещания производится согласно документации на него.

## 4 Порядок работы

## 4.1 Передача вещания и служебных распоряжений по линии «ГР2»

4.1.1.Настройте источник вещания на передачу в режиме радиоприемника или магнитофона и проконтролируйте качество передачи на выносной громкоговоритель пульта ПУ-3В, причем, для увеличения громкости нажмите кнопку «(» в секторе ПРИЕМ до получения приемлемой громкости, а для уменьшения громкости – кнопку «(» в том же секторе. При этом вещательная передача с источника вещания должна прослушиваться на громкоговорителях линии «ГР2» с уровнем, определяемым регулятором «(» (увеличение уровня передачи) в секторе «ГР2», или регулятором «(» (уменьшение уровня передачи) в том же секторе.

4.1.2 Для передачи служебных распоряжений по линии «ГР2» на пульте ПУ-3В кратковременно нажмите кнопку «ГР2» с включением одноименного индикатора.

Нажмите кнопку на микрофоне и ведите передачу голосом, держа микрофон на расстоянии 2-3 см от угла рта. Для увеличения уровня передачи по линии «ГР2» нажмите кнопку «(» в секторе «ГР2», а для уменьшения уровня передачи – кнопку «(» в том же секторе. По окончании передачи кратковременно нажмите кнопку «ГР2» и убедитесь в выключении одноименного индикатора.

Примечание – Если по линии «ГР2» велась вещательная передача, то при передаче служебных распоряжений вещательная передача с линии и ее звуковой контроль выключаются. По окончании передачи служебных распоряжений (кнопка на микрофоне и кнопка «ГР2» возвращены в исходные положения) вещательная передача по линии «ГР2» и ее звуковой контроль восстанавливаются.

## 4.2 Симплексная связь с абонентом в закрытом помещении (машинное отделение)

4.2.1 На пульте ПУ-3В кратковременно нажмите кнопку СВЯЗЬ с включением одноименного индикатора. При этом если производится вещательная передача и прослушивается ее звуковой контроль, то при нажатой кнопке СВЯЗЬ сбрасывается звуковой контроль вещательной передачи. Нажмите кнопку на микрофоне и ведите передачу голосом, держа микрофон на расстоянии 2-3 см от угла рта.

По окончании передачи отпустите кнопку на микрофоне и прослушайте ответ абонента на выносной громкоговоритель, а необходимую громкость установите нажатием кнопки «(» в секторе ПРИЕМ (увеличение громкости) на пульте ПУ-3В, а уменьшение громкости – нажатием кнопки «(» в том же секторе. Необходимость отключения абонента производится нажатием кнопки на микрофоне.

Связь абонента производится с помощью микротелефонной гарнитуры МТ2, надеваемой на голову абонента. Прием – на телефоны, передача – с микрофона.

По окончании связи кратковременно нажмите кнопку СВЯЗЬ и убедитесь в выключении одноименного индикатора.

## 4.3 Передача служебных распоряжений по линии «ГР1» (открытая палуба)

4.3.1 На пульте ПУ-3В кратковременно нажмите кнопку «ГР1» с включением одноименного индикатора. Нажмите кнопку на микрофоне и ведите передачу голосом, держа микрофон на расстоянии 2-3 см от угла рта.

По окончании передачи отпустите кнопку на микрофоне, кратковременно нажмите кнопку «ГР1» и убедитесь в выключении одноименного индикатора.

## 4.4 Передача сигнала сирены по линии «ГР1» (открытая палуба)

4.4.1 Нажмите кнопку включения сирены (кнопка вынесена от пульта ПУ-3В). В громкоговорителе линии «ГР1» должен прослушиваться сигнал сирены длительностью, определяемой временем нажатия кнопки. Тип сигнала сирены определяется согласно п.2.5 настоящего руководства.

# Text boxes

Таблица 1.2