###### 1 Назначение и условия эксплуатации

1.1 Приборы оповещения ПО-19/12, ПО-10/24 (далее – приборы) соответствуют требованиям Российского Речного Регистра и  предназначены для передачи  служебных  распоряжений (оповещения) и сигналов типа сирены на открытые места (открытые палубы).

1.2 Приборы эксплуатируются при температуре от минус 10 до 40 ºС -  для составных частей, устанавливаемых в помещениях, и от минус 30 до 55 °С - для составных частей, устанавливаемых на открытых местах, при относительной влажности 95 % при 35 °С.

2 Комплектность

2.1 Состав комплекта поставки приведен  в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Наименование и шифр и обозначение составной части | Степень защиты | Кол-во | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Прибор оповещения ПО-10/12 ЯЦКА.465331.007 | IP44 |  |  |
| 2 Прибор оповещения ПО-10/24 ЯЦКА.465331.008 | IP44 |  |  |
| 3 Микрофон МК-7 ЯЦКА.467271.010 | IP44 |  |  |
| 4 Громкоговоритель 10ГР-Д4.01КТ ЯЦКА.467284.001 | IP55 |  |  |
| 5 Кронштейн ПК ИД4.132.015 Сп | - |  |  |

### 3 Технические данные

3.1 Питание приборов осуществляется от сети постоянного тока (аккумуляторная батарея) напряжением 12 В  - для прибора ПО-10/12  и 24 В – для прибора ПО-10/24.

Обеспечивается работоспособность приборов при снижении напряжения питания на 15 % и его повышении на 25 % от номинального значения.

3.2 Потребляемый от сети ток при номинальном напряжении питания и номинальной мощности усилителя передачи 10 Вт не превышает:

-  2,0 А  -  для прибора ПО-10/12;

-  1,0 А  -  для прибора ПО-10/24.

3.3 Электрические параметры приборов соответствуют данным, приведенным в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| 1 Входное напряжение с микрофонного входа, мВ | 9±3 |
| 2 Номинальное выходное напряжение, В (сопротивление нагрузки - 90 Ом) | 30 |
| 3 Коэффициент нелинейных искажений в диапазоне частот от 300 до 3500 Гц, %, не более | 2 |
| 4 Подъем частотной характеристики в диапазоне частот от 300 до 3500 Гц, дБ | от 5 до 8 |
| 5 Отношение сигнал / помеха, дБ, не менее | 46 |

#### 3.4 Приборы обеспечивают:

-  передачу служебных распоряжений (оповещения), а также сигнала типа сирены через усилительный тракт мощностью 10 Вт на громкоговорители открытой палубы. Управление включением сигнала сирены осуществляется от внешней кнопки, не входящей в комплект поставки.

Выбор типа сигнала сирены определяется по таблице 3.2;

-  защиту плавкими вставками в цепи питания от перегрузки и короткого замыкания;

-  защиту по цепи питания от переполюсовки;

-  световую индикацию наличия напряжения питания.

Таблица 3.2

| Тип сигнала сирены | Контакты Х2 | Характеристика сигнала сирены |
| --- | --- | --- |
| HORN | 6-1 | Попеременное переключение сигналов с частотами 500 и 1500 Гц с продолжительностью цикла (0,02±0,002) с |
| YELP | 6-2 | Быстрое изменение частоты сигнала от 500 до1500 Гц с продолжительностью цикла (0,25±0,05) с |
| HI-LO | 6-3 | Попеременное переключение сигналов с частотами 500 и 700 Гц с продолжительностью цикла (1,5±0,1) с |
| WAIL | 6-4 | Плавное изменение сигнала от 500 до 1500 Гц с продолжительностью цикла (5±0,5) с |

            - 8 Порядок работы

8.1 Передача служебных распоряжений (оповещения) производится в следующем порядке:

-  снимите с кронштейна микрофон;

            - -  нажмите на микрофоне кнопку и ведите передачу голосом, держа микрофон на расстоянии 2-3 см от угла рта. При этом в громкоговорителе должна прослушиваться передача.

            - -  по окончании передачи закрепите микрофон в кронштейне.

8.2 Передача сигнала сирены обеспечивается включением (нажатием) внешней кнопки. Длительность передачи сигнала сирены определяется временем включения кнопки управления.

# Text boxes

Аппаратура громкоговорящей связи и трансляции «ОКА».

Комплект №3 связь с берегом и сирена .

Структурная схема организации передачи сообщений и сигнала «сирена» на палубу из рулевой рубки.

2

=12(24)В

2

Кнопка включения

сирены

2

микрофон

МК-7

4

ПРИБОР

ОПОВЕЩЕНИЯ

ПО-10/12(24)

171х152х77 (ШхВхГ)

10ГР-Д4.01КТ

рупорный

громкоговоритель,

мощностью 10Вт

ГР1

(ПАЛУБА)

10ГР-Д4.01КТ